## Slide 1: Embedded System Software Assignment 2: KU_S&A
컴퓨터공학부
201711309
박현정

## Slide 2
1. 주제 소개
2. 구현 내용
3. 시연
- 디바이스 드라이버
- 라이브러리
- 응용 프로그램
목차
- 주제
- 사용한 센서

## Slide 3
주제 소개
스위치를 누르고 조도센서 값에 따라 LED ON/OFF
스위치를 통한 active sensing
조도센서는 리눅스의 SPI 드라이버와 MCP3208을 통해 사용

## Slide 4
구현 내용
디바이스 드라이버
tasklet_func() | 스위치가 눌렸을 때 인터럽트 핸들러에서 호출, 인덱스 정보와 함께 큐에 insert
play() speaker_init() | 조도센서 측정 값이 밝을 때와 어두울 때 다른 음 연주
ku_sa_ioctl() | IOCTL_SENSE 큐가 비어있는 경우 -1 출력 비어있지 않은 경우 하나 꺼내고 return IOCTL_ACT 인자로 받은 조도 센서 값이 밝은 경우 SPEAKER 연주하고 LED OFF 어두운 경우 SPEAKER 연주하고 LED ON
ku_sa_init() | : 캐릭터 디바이스, tasklet, spin_lock, gpio, interrupt handler 등 할당받거나 등록
Ku_sa_exit() | 할당받았던 것들 모두 해제
Notes: 제출한 코드와 달라진 부분이있는데, tasklet_func부분에 kfree가 잘못들어가있어 그 한 줄 삭제해야함, ioctl_act 부분에서 조도센서 기준값을 2000으로 해놨는데 1000으로 변경함, 스피커 노트가 테스트하느라 밝을때 어두울때 똑같ㅌ이되어있어 다르게 ㅂㅏ꿈

## Slide 5
구현 내용
라이브러리
lightsense() | spi를 초기화, 셋업, 조도 측정
dev_open() | 디바이스 오픈, lightsense 함수 호출
ku_sense() | 디바이스의 IOCTL_SENSE 호출
ku_act() | 디바이스의 IOCTL_ACT 호출
dev_close() | 디바이스 클로즈